## Slide 1
Sviluppo firmware per misuratore laser di distanza basato su FPGA
Leonardo Cavagnis, matricola 816646 Diego Rondelli, matricola 817108
Relatore: Michele Norgia

## Slide 2: Indice
Interferometria
  Interferometria a self-mixing
  Misura della distanza
Architettura hardware
  Parte analogica
  Parte digitale
  Parte di conversione
Architettura software
  FPGA
  Microcontrollore
Risultati sperimentali
Conclusioni e sviluppi futuri

## Slide 3: Interferometria
Tecnica che si basa sulla sovrapposizione di due fasci ottici emessi dalla stessa sorgente laser
Il fotodiodo genera una corrente contenente l’informazione sullo spostamento del bersaglio
Pro: Semplicità di realizzazione
Contro: Invasività della misura

## Slide 4: Interferometria a self-mixing
L’architettura è composta solamente da: un fotodiodo, una sorgente laser e una lente
Il fascio laser emesso è riflesso dal bersaglio e rientra nella cavità causando un fenomeno di interferenza
Risolve i problemi dell’interferometria convenzionale ⇒ non richiede un bersaglio cooperativo

## Slide 5: Misura della distanza
Modulando la corrente di pilotaggio del laser si può̀ modulare la lunghezza d'onda consentendo così di vedere il segnale inteferometrico
La distanza d si ricava con la relazione:

## Slide 6: Indice
Interferometria
  Interferometria a self-mixing
  Misura della distanza
Architettura hardware
  Parte analogica
  Parte digitale
  Parte di conversione
Architettura software
  FPGA
  Microcontrollore
Risultati sperimentali
Conclusioni e sviluppi futuri

## Slide 7: Architettura hardware
Lo strumento è composto da una parte analogica e una parte digitale

## Slide 8: Parte analogica
La parte analogica è costituita da una sezione ottica e una sezione analogica
La sezione ottica comprende il package della sorgente laser
La sezione analogica comprende gli stadi di condizionamento e amplificazione del segnale interferometrico

## Slide 9: Parte digitale
La parte digitale è costituita dalla scheda di prototipazione: NI sbRIO 9636
La scheda comprende un FPGA ed un microcontrollore
Si occupa dell’elaborazione digitale del segnale interferometrico

## Slide 10: Parte di conversione
I due mondi sono interfacciati da una scheda di conversione, equipaggiata con un DAC ed un ADC comandati dalla parte digitale.
Frequenza di campionamento max: 50MSa/s
Risoluzione: 12 bit

## Slide 11: Indice
Interferometria
  Interferometria a self-mixing
  Misura della distanza
Architettura hardware
  Parte analogica
  Parte digitale
  Parte di conversione
Architettura software
  FPGA
  Microcontrollore
Risultati sperimentali
Conclusioni e sviluppi futuri

## Slide 12: Architettura software
Ambiente di sviluppo: NI LabVIEW
L’elaborazione numerica del segnale interferometrico è eseguita in parte su FPGA ed in parte su microcontrollore
Il PC ha solo il compito di mostrare all’utente finale la misura di distanza

## Slide 13: FPGA
Le funzionalità svolte in hardware dal FPGA sono:
  Generazione del segnale di modulazione a 24kHz
  Campionamento del segnale interferometrico a 30MHz
  Calcolo della Fast Fourier Transform (FFT)
  Estrazione del tono fondamentale dal FFT

## Slide 14: Microcontrollore
Le funzionalità svolte dal microcontrollore sono:
  Calcolo dell’Interpolated FFT (IFFT)
  Calcolo della distanza assoluta:

## Slide 15: Indice
Interferometria
  Interferometria a self-mixing
  Misura della distanza
Architettura hardware
  Parte analogica
  Parte digitale
  Parte di conversione
Architettura software
  FPGA
  Microcontrollore
Risultati sperimentali
Conclusioni e sviluppi futuri

## Slide 16: Risultati sperimentali (1)
Due tipologie di prove, effettuate ad ogni passo dello sviluppo:
  Bersaglio fisso
  Bersaglio mobile
Risultati sintetici:
  Inserire dati di tutti i passi sia per una che per l’altra prova, poi si commentano a voce

## Slide 17: Risultati sperimentali (2)
TODO

## Slide 18: Risultati sperimentali (3)
TODO

## Slide 19: Prestazioni
Range spaziale di misura: 10 cm ÷ 100 cm
Incertezza relativa di misura: 2 * ÷ 8 *
  20÷80um a 10cm
  200÷800um a 100cm
Frequenza massima di misura: 1 misura valida ogni 208us (4.8 kHz)
Frequenza reale di misura: 1 misura valida ogni 20ms (50 Hz)

## Slide 20: Indice
Interferometria
  Interferometria a self-mixing
  Misura della distanza
Architettura hardware
  Parte analogica
  Parte digitale
  Parte di conversione
Architettura software
  FPGA
  Microcontrollore
Risultati sperimentali
Conclusioni e sviluppi futuri

## Slide 21: Conclusioni e sviluppi futuri
I risultati ottenuti mostrano la possibilità di realizzare uno strumento di misura con buone prestazioni e a basso costo, sfruttando la tecnica di interferometria a self-mixing.
Lo strumento mostra ancora alcuni limiti:
  Drift termico
  Comunicazione tra PC e scheda di sviluppo
  Lettura della configurazione da file

## Slide 22
Grazie per l’attenzione