## Slide 1
Sviluppo del firmaware di un sensore di distanza laser basato su FPGA

## Slide 2: Indice
Cos’è l’interferometria
  Interferometria tradizionale
  Interferometria a self-mixing
Architettura hardware dello strumento
  Parte analogica
  Parte digitale
  Scheda di conversione
Architettura software dello strumento
  Firmaware FPGA
  Firmaware microcontrollore
  Analisi degli algoritmi
Risultati sperimentali
Sviluppi futuri e conclusioni

## Slide 3: Cos’è l’interferometria
L’interferometria convenzionale è una tecnica che si basa sulla sovrapposizione di due o più fasci ottici, emessi dalla stessa sorgente, al ﬁne di ottenere una frequenza di battimento che contiene informazioni sui diﬀerenti cammini percorsi dai due fasci.

## Slide 4: Interferometria tradizionale
L’interferometro tradizionale è basato sull’architettura di Michelson. L’architettura si basa sulla divisione di un fascio laser, tramite un divisore di fascio. Il fascio diviso colpisce sia uno specchio di riferimento (a distanza nota) che uno specchio solidale al bersaglio. I due fasci sono riflessi dai rispettivi specchi verso il divisore di fascio e sono indirizzati verso un fotodiodo, che è in grado di estrapolare l’informazione sulla distanza percorsa dai due fasci.

## Slide 5: Interfermoetria self-mixing
Motivazioni
  Possibilità di misura con bersaglio non cooperativo
  Più economico
  Più semplice realizzazione
  Non ambiguità del verso di spostamento

## Slide 6: Interfermoetria self-mixing
L’architettura a self-mixing è formata da un fotodiodo, una serogente lasered una lente. Per la misura di distanza si sfrutta la porzione di fascio riflesso dal bersaglio, che rientrando nella cavità laser genera interferenza con l’onda già presente. L’interferenza genera sia un cambiamento di fase che di ampiezza. Lo sfasamento è calcolabile come ϕ =2ks.

## Slide 7: Indice
Cos’è l’interferometria
  Interferometria tradizionale
  Interferometria a self-mixing
Architettura hardware
  Parte analogica
  Parte digitale
  Scheda di conversione
Architettura software
  Firmaware FPGA
  Firmaware microcontrollore
  Analisi degli algoritmi
Risultati sperimentali
Sviluppi futuri e conclusioni

## Slide 8: Architettura hardware
Lo strumento è formato da una parte analogica, sviluppata internamente al laboratorio dall’ing. Samuele Disegna, e da una parte digitale, fornita da National Instruments.
La parte analogica si occupa (??)
La parte digitale si occupa dell’elaborazione numerica del segnale acquisito
I due mondi sono interfacciati da una scheda di conversione, equipaggiata con un DAC ed un ADC comandati dalla scheda digitale.

## Slide 9: Parte analogica
TODO

## Slide 10: Parte digitale
La parte digitale del sensore è costituita da una scheda di sviluppo NI sbRIO 9636
La scheda è equipaggiata con un’FPGA ed un microcontrollore
L’FPGA si occupa di comandare la scheda di conversione, di calcolare l’FFT del segnale acquisito e dell’estrazione del tono fondamentale del segnale
Il microcontrollore si occupa del calcolo del bin interpolato e del calcolo della distanza

## Slide 11: Scheda di conversione
TODO

## Slide 12: Indice
Cos’è l’interferometria
  Interferometria tradizionale
  Interferometria a self-mixing
Architettura hardware
  Parte analogica
  Parte digitale
  Scheda di conversione
Architettura software
  Firmaware FPGA
  Firmaware microcontrollore
  Analsi degli algoritmi
Risultati sperimentali
Sviluppi futuri e conclusioni

## Slide 13: Architettura software
Il firmaware dello strumento è stato sviluppato facendo uso del linguaggio LabVIEW, sviluppato da National Instruments.
Gli algoritmi sono stati implementati usando la classica struttura a cicli paralleli che si scambiano dati attraverso code. Questo pattern è detto producer-consumer.
FPGA e microcontrollore scambiano dati con code
È stato fatto largo uso dell’aritmetica fixed point (a 12 bit) per accelerare la computazione su FPGA.

## Slide 14: Firmaware FPGA
Si compone di una parte di inizializzazione e di cinque cicli paralleli:
  Pilotaggio scheda conversione e generazione/acquisizione
  Lettura della memoria del segnale di modulazione
  Condizionamento digitale del segnale (sottrazione del fondo e finestratura)
  Computazione della trasformata di Fourier
  Estrazione del tono fondamentale della trasformata

## Slide 15: Firmaware Microcontrollore
Si compone di una parte di inizializzazione e configurazione dello strumento e da una parte di elaborazione dei dati:
  Inizialmente il firmaware legge la configurazione fornita dall’utente e imposta i corretti parametri di funzionamento dell’FPGA
  Il secondo passo consiste nell’estrazione del fondo da sottrarre al segnale
  Infine ciclicamente si acquisiscono i risultati dell’elaborazione dell’FPGA e si calcola la distanza dal bersaglio.

## Slide 16: Analisi algoritmi implementati
Sottrazione fondo
Finestratura
Accenno 5 triangolari
FFT
Interpolazione
Calcolo distanza
TODO!!

## Slide 17: Indice
Cos’è l’interferometria
  Interferometria tradizionale
  Interferometria a self-mixing
Architettura hardware
  Parte analogica
  Parte digitale
  Scheda di conversione
Architettura software
  Firmaware FPGA
  Firmaware microcontrollore
  Analsi degli algoritmi
Risultati sperimentali
Sviluppi futuri e conlcusioni

## Slide 18: Risultati sperimentali
Due tipologie di prove, effettuate ad ogni passo dello sviluppo:
  Bersaglio fisso
  Bersaglio mobile
Risultati sintetici:
  Inserire dati di tutti i passi sia per una che per l’altra prova, poi si commentano a voce

## Slide 19: Risultati sperimentali
Prove con la versione finale dello strumento:
  Risultati con immagini

## Slide 20: Indice
Cos’è l’interferometria
  Interferometria tradizionale
  Interferometria a self-mixing
Architettura hardware
  Parte analogica
  Parte digitale
  Scheda di conversione
Architettura software
  Firmaware FPGA
  Firmaware microcontrollore
  Analsi degli algoritmi
Risultati sperimentali
Sviluppi futuri e conlcusioni

## Slide 21: Conclusioni e sviluppi futuri
I risultati ottenuti mostrano la possibilità di realizzare uno strumento di misura con buone prestazioni e a basso costo, sfruttando la tecnica di interferometria a self-mixing.
Lo strumento mostra ancora alcuni limiti:
  Drift termico
  Comunicazione tra PC e scheda di sviluppo
  Lettura della configurazione da file